## Slide 1: Lokalizacija autonomnog vozila u simuliranom urbanom okruženju
Matija Vukić

## Slide 2: Lokalizacija
Postupak određivanja lokacije u prostoru
Vozila, roboti
Lokalna, globalna
Mnoge metode: Praćenje pozicije, Metoda interacije najbližih točaka, metoda usporedbe očitanja, …

## Slide 3: Problem lokalizacije
Rezultati metoda nisu u potpunosti točni
Zbog: šum u očitanju, sinkronizacija obrade i očitanja podataka, oblik okoline, …
Cilj: smanjenje greške tj. razlike stvarne i estimirane lokacije

## Slide 4: Simulacija
Izvor referentnih podataka
Potpuna kontrola na okolinom, konzistentni podaci, točni podaci
Open source i komercijalna rješenja
Carla simulator
Parametri: rezolucija, fps, karta, kvaliteta okoline, ...

## Slide 5: Carla
Pogled na kartu

## Slide 6: Primjer senzora - Segmentacija

## Slide 7: Primjer senzora – RGB kamera

## Slide 8: Podaci simulatora
Senzori – LIDAR
  Parametri: rotacija, dubina lasera, broj lasera, broj točaka u jednome očitanju
  Oblak točaka
Lokacija i rotacija vozila
  Koordinate (X, Y, Z)
  Rotacija (valjanje, skretanje, poniranje)

## Slide 10: Point cloud primjer – katedrala u Zagrebu

## Slide 11: Prikupljanje podataka
Carla server
Klijentska skripta u python-u
Mogućnost sinkroniziranog rada

## Slide 12: Obrada podataka
ICP algoritam – c++ jezik s PCL bibliotekom
  Single Value Decomposition
  Generalizirani ICP algoritam
  ICP algoritam s grupiranjem točaka (eng. Voxelgrid)
  Izvođenje nad podskupovima podataka
Ulazni podaci su oblaci točaka
Parametri:
  uvjeti zaustavljanja (broj iteracija, minimalna greška)
  filtriranje
Izlaz su transformacijske matrice

## Slide 13: Prikaz rezultata
Pomoću grafova – XChart biblioteka i Kotlin jezika
Koriste se referentni podaci (lokacije, rotacije) i transformacijske matrice
Generiranje estimiranih podataka iz transformacijskih matrica
  Množenje matrica - R(z)R(y)R(x)
  Izvlačenje lokacija i rotacija iz matrica

## Slide 14: Primjeri
Notes: Vozilo na ravnoj cesti

## Slide 15
Notes: skretanje

## Slide 16
Notes: skretanje

## Slide 17
Hvala na pažnji!